Приложение№2

к документации о запросе предложений

на обустройство лесной дороги для вездеходного транспортного средства от автодороги Умба-Кандалакша до опорно-исследовательского пункта музея (озеро Канозеро)

Спецификация

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. |
| --- | --- |
| Проезды (дорога по болоту дл. 60м.п., ширина – 4 м.)* | Укладка сланей на болотах с плотным торфом - 240 м2; Устройство дорог с однорядным настилом бревен – 240м2; |
| Проезды (подготовка основания дороги по болоту дл.160м.п., ширина – 4 м.)* | Устройство из хвороста проезжей части – 128 м3 |
| Мосты (мосты через ручьи размер 3*4 м. - 4шт., и 4*4м. – 1шт.)* | Устройство деревянных опор ряжевых из бревен – 15,4м3; Устройство деревянных пролетных строений мостов из бревен – 11,31м3 |

*- (места проводимых работ указываются Заказчиком )