|  | Приложение№2 Реконструкция нежилого здания, расположенного в п.г.т. Умба, ул. Дзержинского, д.36 под выставочный зал МАУК Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» (с целью оборудования мансардного помещения, в качестве фондохранилища музея). СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ТАМБУР |
|  | Раздел 1. СТЕHЫ |
| 1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.621 |  |
| 2 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.3227 |  |
| 3 | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.1045 | (Обшивка с прозорами под "Сайдинг") |
| 4 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.209 |  |
|  | Раздел 2. ПРОЕМЫ |  |  |  |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.022 |  |
| 6 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 3.6 |  |
| 7 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 3.6 |  |
| 8 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 2.2 |  |
|  | Раздел 3. КРОВЛЯ |  |  |  |
| 9 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0.241 |  |
| 10 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами НАКЛОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.1367 |  |
| 11 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0.1447 | (Под ГКЛ) |
| 12 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0.1447 | (Под Ондулин) |
| 13 | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли более 10 градусов | 100 м2 кровли | 0.1682 | Включая все элементы Ондулиновой кровли |
|  | Раздел 4. ПОЛЫ |  |  |  |
| 14 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0.077 |  |
| 15 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0.0485 |  |
| 16 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 0.0485 |  |
| 17 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.07 |  |
| 18 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.0485 |  |
| 19 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.1214 |  |
|  | 2-ОЙ ЭТАЖ |  |  |  |
|  | Раздел 5. РАЗHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 20 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.1 |  |
|  | Раздел 6. ПОЛЫ |  |  |  |
| 21 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0.57 |  |
| 22 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 основания | 0.57 | Применить ДСП шпунтованную |
| 23 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.57 | Линолеум с пож.сертификатами Г1, В1, Д3, РП1, Т2 |
| 24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.314 |  |
|  | Раздел 7. ПЕРЕГОРОДKИ |  |  |  |
| 25 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.9 |  |
| 26 | Обшивка каркасных рулонными материалами | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.5119 | Применить Пленку пароизоляционную |
| 27 | Изоляция изделиями из пенопласта холодных поверхностей перегородок | 1 м3 изоляции | 7.67 |  |
| 28 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.5119 |  |
|  | Раздел 8. ПЕРЕKРЫТИЕ |  |  |  |
| 29 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0.8342 | (Под ГКЛ) |
| 30 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 8.342 |  |
| 31 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0.8342 | (Под Утеплитель) |
| 32 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами НАКЛОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.8342 |  |
|  | Раздел 9. ЛЕСТHИЦЫ |  |  |  |
| 33 | Устройство внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 8.26 |  |