СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МО «Терский район»

# Цели и задачи территориального планирования

«Схема территориального планирования» это инструмент управления территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи.

«Схема территориального планирования территории» – это:

- цели муниципальной  политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических и природно-климатических условий, ресурсного потенциала;

- гипотеза развития экономики на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования, оценка ресурсного потенциала и проектные решения по отраслям хозяйственного комплекса с вытекающими отсюда предложениями по системе расселения;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, определение перспективных площадок градостроительного  освоения;

- планирование общественной инженерно – транспортной инфраструктуры в муниципальном масштабе;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологии градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

В «Схеме» отражается принципиальное видение Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу, направленное на повышение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности территории на региональном рынке.

В результате «Схемы территориального планирования» определяются планировочные и функциональные проектные решения организации территории МО «Терский район», определяется оптимальный пространственный каркас системы расселения, распространяющий современные стандарты качества жизни как на административный центр, так и на периферийные сельские территории, определяются новые точки экономического роста.

Данный документ, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах области, является первым шагом в формировании государственной идеологии, направленной на обеспечение интересов, как РФ и регионов, так и муниципального образования. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так интересами власти и бизнеса.

Основная цель «Схемы территориального планирования МО «Терский район» –  разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение роста экономики муниципального района с выделением основных приоритетных направлений секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.

Обеспечение органа местного самоуправления административно-правовыми нормами по определению на будущее и фиксации основных видов совокупного использования территории и расположенных на ней объектов капитального строительства местного назначения

Задачи «Схемы территориального планирования» конкретизировались по следующим направлениям:

- Определение экономической специализации района, оптимизация системы расселения.

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

- Формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки поселений, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерная защита поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов.

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

# 2. Основные направления социально-экономического развития

Перспективы экономики муниципального образования связаны с местной промышленностью и развитием сферы туризма.

Оценка природно-ресурсного потенциала территории района позволяет говорить о развитии отраслей, имеющих  лишь местное значение.

Освоение природно-рекреационных ресурсов  - регионального значения

Туризм может стать одной из основных отраслей в долгосрочной перспективе.

В связи с чем предусмотрена организация практически на всей территории района  туристско-рекреационной зоны (ТРЗ), которая наряду с Хибинской, Ловозерской и Печенгской ТРЗ станет точкой опережающего развития для всего региона.

Административный центр муниципального образования – п.Умба - рассматривается, в первую очередь, как «входные ворота» в ТРЗ, с.Варзуга – центр Терской ТРЗ.

Развитие туристско-рекреационного направления позволит принимать до 25 тыс. туристов ежегодно и создать в сфере туризма, а также смежных отраслях (изготовление и реализация сувенирной продукции, питание, торговля, транспорт, строительство, досуг) дополнительные рабочие места (700 мест), сократив тем самым безработицу.

Основные направления социально-экономического развития:

- создание малых предприятий в отраслях по обслуживанию туристов и отдыхающих;

- пищевой отрасли (рыбо- и переработка дикоросов), производстве строительных материалов, АПК,  в зависимости от спроса получит развитие деревянное домостроение;

- предусматривается возобновление и эксплуатация пассажирских и грузовых линий водного транспорта;

- в связи с туристско-рекреационной специализацией Терского района намечено размещение объектов инфраструктуры туризма;

- развитие сельского хозяйства направлено для обеспечения занятости населения, продуктами питания жителей и отдыхающих (местный уровень) и продовольственной безопасности (федеральные интересы);

- природно-климатические условия, благополучная экологическая ситуация, достаточные территориальные резервы обеспечивают в будущем развитие в населенных пунктах «второго жилья» для жителей соседних муниципальных образований (г.г.Кандалакша, Кировск и др.).

Таблица 2.1

#### Предполагаемая экономическая специализация населенных пунктов

| Населенный пункт | Виды экономической деятельности |
| --- | --- |
| пгт Умба | - административный центр - центр по проведению спортивно-зрелищных мероприятий - входные ворота в рекреационную зону «Терская» (размещение объектов туристической инфраструктуры) - развитие пищевой промышленности (рыбопереработка, дикоросов, молочной продукции) - деревообработка, в т.ч. деревянное домостроение - сельское хозяйство - машиностроение |
| с. Оленица | - рекреация (центр восстановительного лечения, детский оздоровительный отдых), - второе жилье (Оленица-Кузрека) - переработка дикоросов |
| н.п Вост. Мунозеро | - второе жилье, обслуживание рекреантов |
| н.п Индель | - второе жилье, обслуживание рекреантов |
| с. Варзуга | - административные функции МО СП Варзуга - центр рекреационной зоны «Терская», проведение семинаров и конференций, обслуживание туристов - рыбодобыча и рыбопереработка - сельское хозяйство |
| с. Кузомень | - рекреация |
| с. Кашкаранцы | - сельское хозяйство, обслуживание туристов |
| с. Тетрино | - туризм |
| с. Чаваньга | - рыбодобыча, рыборазведение и др.ВБР (мидии, водоросли) - деревообработка (пилорама) - туризм |
| с. Чапома | - рыбодобыча и рыбопереработка, биофармацевтика - туризм |
| н.п Пялица | - обслуживание туристов, второе жилье |
| н.п Никодимский Маяк | - обслуживание маяка |

Таблица 2.2

#### Прогнозная структура занятости  тыс. чел.

|  | 2008 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего занятых, в том числе | 2470 | 2800 | 3200 |
| в материальном производстве | 820 | 980 | 1150 |
| нематериальная сфера (услуги) | 1650 | 1820 | 2050 |

Прогнозная численность населения по населенным пунктам представлена таблице 2.3.

Таблица 2.3

|  | 2008г. | 2015г. 1 очередь | 2025 г. Расч.срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего Терский район | 6388 | 6200 | 6500 |
| МО гп Умба | 5568 | 5360 | 5600 |
| пгт Умба | 5532 | 5300 | 5500 |
| с.Оленица | 26 | 40 | 60 |
| н.п.Вост. Мунозеро | 6 | 10 | 20 |
| н.п. Индель | 4 | 10 | 20 |
| МО СП Варзуга | 820 | 840 | 900 |
| с. Варзуга | 400 | 450 | 500 |
| с.Кузомень | 81 | 75 | 70 |
| с. Кашкаранцы | 55 | 50 | 50 |
| с.Чапома | 124 | 115 | 120 |
| с Пялица | 14 | 10 | 10 |
| н.п Маяк Никодимский | 4 | 4 | 5 |
| с.Чаваньга | 109 | 110 | 120 |
| с.Тетрино | 33 | 26 | 25 |

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Функционально-планировочная организация территории

При разработке “Схемы территориального планирования” МО”Терский район” учтены следующие факторы:

- экономическое развитие региона

- природно-климатические особенности

- существующая планировочная структура

На основе анализа современного использования территории района, “Схемой территориального планирования” были выявлены и решены следующие задачи:

- Развитие территории осуществляется с учетом уже сложившегося зонирования.

- При освоении территории, приоритет отдаётся развитию природной составляющей.

- Совершенствуется уже сложившаяся транспортная инфраструктура, обеспечивается удобная связь между населенными пунктами и рекреационными зонами района.

- Развитие населенных пунктов непосредственно связано с организацией туризма.

Развитие территории района осуществляется, в основном, в южной (прибрежной) и в северо-западной части  района.

В рамках развития района идет формирование населенных пунктов. Проектом предусматривается сохранение всех населенных пунктов района, ни один из них не подлежит выбытию.

В связи с возможностью дальнейшего развития населенных пунктов за пределами расчетного срока, “схема территориального планирования” анализирует все возможные направления их развития. С учетом выше изложенного проектом предлагаются новые границы н.п.Варзуша, н.п.Оленица.

Развитие жилых и общественно-деловых зон.

Проектом предлагается следующие принципы развития жилых и общественно-деловых зон:

- В пгт Умба предлагается строительство разнообразных типов домов с учетом потребностей всех социальных групп населения. Развитие нового жилищного строительства осуществляется, в основном, в западной части поселка  в районе Старой Умбы

Общественно деловая зона продолжает развиваться вдоль основных транспортных направлений. Предлагается организация рекреационно-развлекательной зоны между Северным и Южным районами Новой Умбы со строительством досуговых комплексов, организацией набережной вдоль ул Строителей и строительством парса на Малой Пирь-Губе.

- В населенных пунктах Чаваньга, Тетрино, Чапома, Пялица, Варзуга и Оленицы намечено незначительное территориальное увеличение под усадебную (коттеджную) застройку.

Предлагается реконструкция не используемой жилой и общественной застройки. Развивается зона общественной застройки - вдоль основных и транзитных дорог населенных пунктов.

Развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

“Схемой территориального планирования” предлагаются следующие основные направления градостроительного развития производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Намечено развитие рыболовства.

- Выделяются новые территории под объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

- В связи с развитием туристско-рекреационных зон проектом намечено строительство автоподъездов к основным туристическим базам.

Развитие рекреационной зоны.

Проектом предлагается следующее развитие рекреационной зоны:

- строительство туристической инфраструктуры внутри населенных пунктов – гостиниц, туристических и  досуговых учреждений и т.д.

- формирование  на территории района новых туристических маршрутов (пеших, водных и т.д.), строительство туристических баз и кемпингов.

- строительство причалов для туристических судов у прибрежных населенных пунктов.

3.2. Земельный фонд

Таблица 3.2.1

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Предложения по переводу земель иных категорий в земли населенного пункта в существующих границах пгт.Умба. | Для приведения земель в существующих границах пгт.Умба в соответствии с российским законодательством (Земельный кодекс РФ, ФЗ №131 и др.) необходимо провести перевод земель иных категорий общей площадью 153 га в земли населенного пункта: земель сельскохозяйственного назначения совхоза «Умбский» площадью 125 га; земель лесного фонда Терского лесхоза площадью 19 га; земель промышленности (автодорога Умба-Варзуга) площадью 2,3 га; участки иных категорий земель прочих землепользователей площадью 6,7 га. Таким образом, после перевода земель площадь категорий земель населенного пункта в существующих границах пгт.Умба составит 1410 га. | 2009-2015 |
| Предложения по переводу земель иных категорий в земли населенного пункта, в связи с предложениями по расширению границ населенных пунктов с.Варзуга и с.Оленица | С развитием с.Варзуга как туристического центра проектом предлагается расширение границы с.Варзуга за счет земель сельскохозяйственного назначения, площадь земель включаемых в границу составит около 10 га. Таким образом площадь с.Варзуга составит 52,94 га. Необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта. | 2009-2015 |
|  | В связи со строительством в с.Оленица объектов рекреационного назначения и жилья, проектом предлагается расширение границы населенного пункта на 9 га и перевод включаемых земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта. Таким образом площадь с.Оленица составит 34,21 га. |  |

3.3. Жилищное строительство

При разработке проектных решений учитывалась документация территориального планирования – разработанный в 2009 г. генеральный план пгт Умба

Предусматривается несколько типов застройки: усадебная с земельными участками 0,08-0,12 га (Умба, сельские населенные пункты), малоэтажную многоквартирную (2-3-эт.) и  5-этажную (в Умбе)

С развитием рекреационной функции в муниципальном образовании возрастет спрос на приобретение жилья со стороны жителей других районов Мурманской области. В перспективе предусматривается выделение территории для строительства «второго жилья» - в основном в Умбе, районе с.Оленицы.

Для ведения усадебного строительства предлагается развивать деревянное домостроение в Умбе и с. Чаваньга.

Убыль жилого фонда составит:

на I очередь	              - 15 тыс.м2 (2,1 тыс.м2/год)

на расчетный срок   - 37 тыс.м2 (2,5 тыс.м2/год)

( ветхий жилой фонд составляет ~ 29 тыс.м2)

Таблица 3.3.1

Объемы и потребные территории для нового жилищного строительства

| Площадки | усадебная | малоэтажная | 5-тажная | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старая Умба | 60 тыс.м2 35 га | 15 тыс.м2 5 га | - | 75 тыс.м2 40 га |
| Южный р-н Нов.Умбы | - | 12 тыс.м2 5 га | 8 тыс.м2 1,5 га | 20 тыс.м2 6,5 га |
| Северный р-н Нов.Умбы | 5 тыс.м2 3,5 га | 10 тыс.м2 3,5 га | - | 15 тыс.м2 7 га |
| ИТОГО по пгт Умба: | 65 тыс.м2 39 га | 37 тыс.м2 13,5 га | 8 тыс.м2 1,5 га | 110 тыс.м2 54 га |
| Всего сельские н.п. | 23 тыс.м2 21 га | - | - | - |
| МП СП.Варзуга | 16 тыс.м2 10 га | - | - | - |
| из него с.Варзуга | 8 тыс.м2 6 га | - | - | - |
| ИТОГО по МО «Терский район» | 88 тыс.м2 60 га | 37 тыс.м2 13,5 га | 8 тыс.м2 1,5 га | 133 тыс.м2 75 га |

В Умбе на 1 очередь будут застраиваться кварталы южной и северной части Новой Умбы: предусматривается 2-3-эт. застройка по ул.Кирова и усадебная на свободных территориях, 5-эт. застройка в квартале по ул.Рыбников, малоэтажная 2-3-эт. застройка вдоль набережной.

На расчетный срок планируется освоение территории Старой Умбы под усадебную и частично малоэтажную застройку.

В сельской местности  наибольшие объемы усадебной застройки предусмотрены в с.Варзуга (в основном на правом берегу р.Варзуга) и в районе с.Оленицы. Потребные территории под новое жилищное строительство по МО СР Варзуга -15 га (из них в с.Варзуга– 8 га,  с.Оленицы -5 га), что потребует перевода  земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Таблица 3.3.2

|  | Территории нового строительства |
| --- | --- |
|  |  | новый жилищный фонд (тыс. м2) | территории нового строительства (га) |
| 1 | МО ГП УМБА | 117 | 60 |
|  | в т.ч. пгт Умба | 110 | 54 |
|  | с. Оленица | 6 | 5 |
|  | н.п.Индель, Мунозеро | 1 | 1 |
| 2 | МП СП ВАРЗУГА | 16 | 15 |
|  | в т.ч. с.Варзуга | 9 | 8 |
|  | с. Кузомень | 1 | 1 |
|  | с. Кашкаранцы | 1 | 1 |
|  | с.Чапома | 2 | 2 |
|  | с.Чаваньга | 2 | 2 |
|  | с Пялица | 0,3 | 0,5 |
|  | н.п Маяк Никодимский |  |  |
|  | с.Тетрино | 0,5 | 0,5 |
| 3 | ИТОГО МО «Терский район» | 133 | 75 |

3.4. Система культурно-бытового обслуживания населения

Ниже представлен перечень новых объектов культурно-бытового и социального обслуживания, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования, на расчетный срок и I очередь:

Таблица 3.4.1

Новые объекты системы культурно-бытового и социального обслуживания

| Наименование объекта | Емкость | Местоположение | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Умба |
| поликлиника, в т.ч. детская | 140 мест | на существ. месте | 2009 - 2015 |
| больница | до 67 мест | расширение | 2009 - 2015 |
| молодежный культурно-досуговый центр |  | новый общественно.-культурный..центр (Б-М.Пирья губа) | 2015 – 2025 |
| Дом ремесел (центр поморских художественных промыслов) |  |  | 2009 - 2015 |
| детская библиотека |  |  | 2015- 2025 |
| детская школа искусств |  |  | 2015 - 2025 |
| гостиницы, турбазы | 120 мест |  | 2009 - 2025 |
| дом для пожилых людей (социальные квартиры) |  | р-н Старой Умбы | 2015 – 2025 |
| детский сад (при условии застройки Старой Умбы) | 60 мест | Старая Умба | 2015- 2025 |
| ФОК с бассейном | 150 м2/зала 340 м2зерк.воды | вблизи ДК | 2009 - 2015 |
| с. Оленица |
| реабилитационный центр санаторного типа | 100 мест | Оленица-Мосеево | 2009 - 2015 |
| детский оздоровительный лагерь | 100 мест | Оленица-Мосеево | 2015 - 2025 |
| с. Варзуга |
| ФАП | модуль |  | 2009 - 2015 |
| культурно - досуговый центр | 80 мест |  | 2009 - 2015 |
| гостиницы, гостевые дома, рыболовные базы визит- центр |  |  | 2009 - 2025 |
| с. Кузомень |
| ФАП | модуль |  | 2009 - 2025 |
| библиотека, ДК | реконстр. |  | 2009 - 2015 |
| с. Кашкаранцы |
| ФАП | модуль |  | 2009 - 2025 |
| библиотека, ДК |  |  | 2009 - 2015 |
| с. Чаваньга |
| ФАП | модуль |  | 2009 - 2025 |
| библиотека, ДК |  |  | 2009 - 2025 |
| с. Чапома |
| ФАП | модуль |  | 2009 - 2025 |
| библиотека, ДК |  |  | 2009 - 2015 |

Размещение учреждений социального и культурно-бытового обслуживания представлено на чертеже «Предложения по территориальному планированию (проектный план)».

3.5 Инфраструктура туризма и рекреации

Объекты инфраструктуры туризма и рекреации, а также проектные туристско-рекреационные зоны и туристические маршруты  показаны на чертеже «Схема развития туризма».

Таблица 3.5.1

Существующие и перспективные туристические маршруты и объекты

| Название маршрута, продолжительность | Вид туризма | Объекты строительства | Размещение нового строительства | сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Умба, Варзуга |  | инф тур.центры визит-центр | Умба, Варзуга Варзуга |  |
| Умба-Умба Деревня (1дн.) | пеший | - |  |  |
| Умба - Варзуга (1-2 дн.) | культ-истор. (паломничес-кий) | гостиницы, т/б, гостевые дома | Умба, Варзуга | лето, зима |
| Умба-Деревня, Кузрека | агротуризм |  | в домах местных жителей | лето |
| Умба-Варзуга (2-3 дн.) через Оленицы-Кашкаранцы | эколого-познават | изба | Собачий источник (ночевка) | лето |
| Умба - Талый Ручей -Петроглифы Канозера (2-3 дн.) | спортивно-познавательный (на вездеходе) | изба | Талый Ручей | лето, зима |
| Умба-Кировск (по старой дороге) через Восточное Мунозеро | спортивный (вело-.и мото- на джипах) | реконстр.а/д, кемпинг | - | круглогод. |
| Умба-Варзуга - по отливу – Чапома (водопады Чаваньга-Чапома) | приключенческ (спортивный на квадроциклах) | смотровые площадки гостевые дома | Чаваньга Чапома | лето |
| Умба – лабиринт Анин Крест (1-2дн) | водный (познават.) | гостевой дом | р-н Порьи губы | лето |
| Умба – (Кандалакш.залив) | дайвинг | т/б | р-н пгт Умба | лето |
| по Кандалакшскому заповеднику к Турьему мысу | пеший | смотровые площадки |  | лето |
| посещение серебряных шахт 18 века на острове Медвежий (Кандалакшский заповедник) | экскурс | смотровые площадки |  |  |
| Пляжи, скайт, крыло | рекреация | благоустройство | р-н р.Черной Речки | лето |
| Умба - Кузрека по зимнику - рыбалка | рыболовный |  |  | круглогод |
| Умба - Вялозеро | охотничий | охотн. лагерь | оз. Вялозеро |  |
| Умба–мыс Турий (флюориты) – Оленица (рогульки) - мыс Корабль (аметисты) | геолого-минералогический |  |  | лето |
| Центр реабилитации | лечебный | санаторий | с. Оленица | круглогод |
| «Тоня» Тетрино | реабилит. | spa –отель (исп. водорослей) | р-н «Тоня» Тетрино |  |
| Кировск-Канозеро-р.Умба по р.р.Умба, Варзуга, Пана, Стрельна | водный (сплав на надувных лодках, плотах, байдарках) |  |  | лето |
| Кузомень -3 км по песку | пеший |  |  | лето |
| Пялица-Чапома-наблюдение за морскими животными | научно-эколог. |  |  | весна |
| р.р.Умба, Варзуга,Стрельна озера Колвицкое, Бабье, Канозеро, Мунозеро, Вялозеро, Сергоозеро | лицензионные рыболовные туры | р/базы, лагеря 100 мест |  |  |
| Умба-вдоль побережья Терского берега | яхтинг яхтинно-катерный туризм | марины | Умба, Чапома | лето |
| морские круизы из Умбы на Соловки, Архангельск, Мурманск | морской круизный | порт | Умба | лето |

* сезонность: лето с 15.06-15.09

Туристско-рекреационная емкость территории прогнозируется на уровне 25 тыс. чел. в год, что потребует значительного увеличения мест размещения (до 700 мест, из них 500 мест - круглогодичных)

Сохранится традиция размещения туристов и отдыхающих в домах местных жителей в период проведения массовых мероприятий и развития такого направления как агротуризм.

Определена единовременная туристско-рекреационная  емкость Терской ТРЗ (отдыхающие и находящиеся на турмаршрутах) – ориентировочно  3000 чел./день в «пиковый» летний сезон.

Таблица 3.5.2

| Расчет потока отдыхающих |
| --- |
| Население | Расчетный срок |
|  | лето | зима |
| фестивально-спортивные мероприятия | 1000 | 200 |
| лицензионная семужья рыбалка | 200 | - |
| туристы на маршрутах | 800 | 200 |
| длительно отдыхающие - в санаторном фонде | 100 | 100 |
| - в пионерских и детских оздоровительных лагерях | 200 | - |
| дачники (имеющие второе жилье), отдыхающие в съемном фонде | 600 | 100 |
| кратковременно-отдыхающие (неорганизованно) | 200 | 100 |
| ИТОГО максимальная единовременная нагрузка на территорию Терской ТРЗ, чел./день | 3000 | 700 |

3.6 Транспортная инфраструктура

Схемой территориального планирования МО Терский район предусматриваются следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Региональный уровень

1. Сохранение действующих авиамаршрутов малой авиации и организация новых с учетом потребностей туристического и рекреационного развития МО.

2. Для обслуживания туристических маршрутов, обеспечения рекреационных зон (заповедников, заказников) существующих и проектируемых на территории района, а также для деловых связей предусматривается на базе нефункционирующего аэродрома государственной авиации Умба Северо-западная – "Талый ручей" организация аэропорта местного значения с возможностью принятия воздушных судов среднемагистрального класса.

Для организации аэропорта необходимы реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство аэровокзального комплекса.

3. Предусматривается возобновление и эксплуатация пассажирских и грузовых линий водного транспорта.

Намечается возобновление водного сообщения на линии Кандалакша – Архангельск с заходом в населенные пункты Терского берега.

Для сообщения пос. Умба с г. Кандалакша и поселками Терского района намечена реконструкция существовавших ранее грузовых причалов и пассажирской пристани.

Сообщение водным транспортом будет обслуживаться Кандалакшским морским портом. Схемой территориального планирования Мурманской области предусматривается развитие порта с реконструкцией пассажирского портового комплекса.

4. Реконструкция автодороги Кировск – Умба протяженностью 57 км в пределах Терского района по нормативам IV технической категории с покрытием проезжей части - черный щебень.

Муниципальный уровень

На первую очередь развития по автодорогам общего пользования намечены следующие мероприятия:

1. Завершение реконструкции автодороги Умба – Варзуга по нормативам IV технической категории с покрытием проезжей части - черный щебень.

2. Строительство автодороги Варзуга – Чаваньга по нормативам IV технической категории с переходным типом  покрытия проезжей части; протяженность – 60 км.

3. Строительство подъезда к рекреационной зоне Кандалакшского заповедника (Губа Порья) по нормативам IV технической категории с усовершенствованным типом покрытия проезжей части; протяженность – 18 км.

4. Строительство подъезда к рекреационной зоне "Канозеро" по нормативам IV технической категории с усовершенствованным типом покрытия проезжей части; протяженность – 15 км.

5. Строительство и благоустройство улично-дорожной сети в п.г.т. Умба и в других населенных пунктах района.

На расчетный срок:

1. Строительство автодороги Чаваньга – Чапома по нормативам IV технической категории с переходным типом  покрытия проезжей части; протяженность – 50 км.

2. Строительство автодороги Чапома – Пялица по нормативам V технической категории с переходным типом  покрытия проезжей части; протяженность – 30 км и далее до границы района - 20 км.

3. Строительство автодороги в район озера Индель для обслуживания туристических маршрутов. протяженность трассы 30 км, техническая категория – IV, покрытие проезжей части – усовершенствованное.

4. Завершение благоустройства улично-дорожной сети в населенных пунктах района.

В результате проектных мероприятий протяженность автодорог общего пользования на I очередь увеличится на 93 км и составит 380 км, в том числе с твердым покрытием – 337 км, плотность автодорог с твердым покрытием составит 17 км на 1 тыс. кв. км.

К расчетному сроку протяженность автодорог общего пользования увеличится еще на 130 км, их общая протяженность составит 510 км. Все автодороги будут иметь твердое покрытие. Плотность автодорог общего пользования составит 26 км на 1 тыс. кв. км.

Схемой территориального планирования района предусматривается организация новых автобусных маршрутов пригородного сообщения к населенным пунктам Терского берега и в районы рекреационного и туристического развития.

Предусматривается строительство автостанции в п.г.т. Умба.

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и туристско-рекреационных объектов;

- развитие сети СТО, АЗС, мотелей и кемпингов;

Норма автомобилизации на I очередь принимается – 300 автомобилей на 1 тыс. жителей.

3.7 Инженерная инфраструктура

3.7.1 Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.7.1

| Мероприятие | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| пгт. Умба: |  |  |
| Проведение разведочных работ на участке в долине Каленгозерского ручья | обоснования эксплуатационных запасов по более высоким категориям (А и В). | 2009 - 2015 |
| Доразведка месторождения | увеличения запасов | 2009 - 2015 |
| Обустройство куста водозаборных скважин | территория нового источника водоснабжения | 2009 -2015 |
| Разработка проекта границ зон санитарной охраны нового источника водоснабжения | - | 2009 -2015 |
| Подготовка проектно-сметной документации по переходу на подземный источник водоснабжения | - | 2009 - 2015 |
| Устройство обеззараживающей установки УФО на существующем водозаборе | - | 2009 - 2015 |
| Строительство водовода от нового водозабора подземных вод до подключения к действующим системам водоснабжения поселка | - | 2015 – 2025 |
| Переход на подземный источник водоснабжения для покрытия хозяйственно-питьевых нужд населения | - | 2015- 2025 |
| Обустройство новой водозаборной скважины в с. Варзуге. | - | 2009 – 2015 |
| Организация централизованного водоснабжения с. Варзуга. | - | 2009 – 2015 |
| Водоотведение |
| пгт. Умба: |  |  |
| Модернизация очистных сооружений поселка | 100% | 2009 - 2015 |
| Замена изношенных трубопроводов | 100% замена | 2009 - 2015 |
| Ликвидация выпусков №№ 2, 3, 4, 5 | - | 2009 - 2015 |
| Установка станции биологической очистки модульного типа | на правом берегу р. Умбы | 2009 - 2015 |
| Реконструкция существующих сетей на участках требующих замены | 100% замена | 2009 – 2015 |
| Установка очистных сооружений модульного типа небольшой производительности в населенных пунктах района | - | 2009 - 2015 |
| Организация централизованного водоотведения в с. Варзуга. | - | 2009 – 2015 |

3.7.2 Энергоснабжение

Таблица 3.7.2

| Мероприятие | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| Обеспечение надёжности энергоснабжения | Произвести замену участка деревянных опор на металлические и железобетонные на ВЛ-110 кВ л141 «ГЭС 3 Нива – ПС №44». | 2015 |
|  | Специализированным организациям разработать проект электроснабжения удалённых населённых пунктов Терского района на основе альтернативных источников энергии (комплекса мини-ГЭС – ВЭС («Чаваньга», «Чапома»)). | 2015 |
|  | Провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии. | 2015-2025 |
|  | Осуществить развитие альтернативных источников энергии для электроснабжения удалённых населённых пунктов Терского района (комплекса мини-ГЭС – ВЭС («Чаваньга», «Чапома»)). |  |
|  | Произвести замену или реконструкцию с целью продления сроков службы трансформаторов на подстанции №44 (пгт. Умба). | 2025 |
| Теплоснабжение |
| Развитие системы теплоснабжения | Провести мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения пгт. Умба. | 2015 |
|  | Провести мероприятия по теплосбережению. | 2015 |
|  | применять при строительстве жилья теплосберегающих технологии и материалы | 2015-2025 |
|  | Обеспечить отопление и горячие водоснабжение индивидуального жилищного фонда от индивидуальных отопительных систем с применением стационарных теплоаккумуляторов на основе талькохлоритов. | 2015 |
| Газоснабжение |
|  | Разработка специализированными Институтами проекта газоснабжения и газификации МО «Терский район». | 2015 |

3.7.3 Связь

Таблица 3.7.3

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Завершить полную цифровизацию всего парка телекоммуникационного оборудования. | Перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование. | 2009-2015 |
| Дальнейшее развитие и модернизация внутризоновых линий связи | Переход на волоконно-оптические линии связи. Завершение строительства ВОЛС Кандалакша – Умба. |  |
| Переход к цифровому стандарту телевизионного вещания | Обеспечение населения района многопрограммным цифровым телевизионным вещанием стандарта DVB-T. |  |
| Увеличение номерной емкости района | Увеличение номерной емкости поселка Варзуга на 50 №№. |  |
| Развития проводного вещания | Перевод ПВ на эфирное вещание. |  |
| Развитие сети сотовой связи и выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов | Расширение зоны покрытия и емкости сети путем установки новых базовых станций и оптимизации работы существующих. |  |
| Организация новых спутниковых каналов связи | Перевод трафика связи населенных пунктов Варзуга и Кузомень на спутниковый канал связи. |  |
| Увеличение номерной емкости района | Увеличение номерной емкости поселка Варзуга на 30 №№. | 2009 - 2025 |
| Развитие сотовой связи | Создание сетей сотовой связи третьего поколения 3G. |  |
| Развитие доступа в сеть Интернет | На основе цифровых АТС а так же с помощью спутниковых каналов связи обеспечит доступ в глобальную сеть из любого населенного пункта Терского района. |  |

3.7.4 Инженерная подготовка и защита территории

Таблица 3.7.4

| Инженерно-технические мероприятия регионального уровня Мелиоративные мероприятия ОСНОВАНИЕ: 1.Региональная программа «Повышение плодородия почв в Мурманской области на 2002 - 2005 годы. "Плодородие (III этап)», 2. ВЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Терском районе Мурманской области на 2007-2009 годы» (приказ № 59 от 20 ноября 2008 года) |
| --- |
| Содержание | Показатели *) | Срок реализации **) |
| Мелиоративные мероприятия: - сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов; - создание условий для увеличения объемов производства кормов для нужд животноводства области на базе «МУСП «Совхоз Умбский» на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса культуртехнических, агротехнических и агрохимических мероприятий | 65 га | 2009 и далее |
| ЗАЩИТА ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ: пгт. Умба - Набережные - Причальные сооружения н.п. Варзуга - Набережные - Причальные сооружения | 0.5 км 1.38 км 0.7 км + | 2009 – 2025 |
| Инженерно-технические мероприятия муниципального уровня Цель осуществления мероприятий – обеспечение условий надежного функционирования населенных пунктов, объектов рекреации, повышения уровня общего благоустройства территории обитания |
| пгт. Умба Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Вертикальная планировка, освоение заторфованных и затопляемых территорий Обустройство рекреационных зон | 6.8 км 8 шт 9.2 га + | 2009 - 2025 |
| с. Оленица Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Вертикальная планировка Защита от затопления (при необходимости) Обустройство рекреационных зон Организация пляжа | + + + + + + | 2009 - 2025 |
| н.п. Восточное Мунозеро Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Вертикальная планировка Защита от затопления (осушение) | + + + + | 2009 - 2025 |
| н.п. Индель Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Вертикальная планировка Защита от затопления (осушение) | + + + + | 2009 - 2025 |
| н.п. Варзуга Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Защита от затопления (осушение) Вертикальная планировка Организация пляжа | + + + + + | 2009 - 2025 |
| с. Кузомень Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Защита от затопления (при необходимости) Вертикальная планировка Организация пляжа | + + + + + | 2009 - 2025 |
| с. Кашкаранцы Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Защита от затопления (при необходимости) Вертикальная планировка Организация пляжа | + + + + + | 2009 - 2025 |
| с. Чапома Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Защита от затопления (при необходимости) Вертикальная планировка Организация пляжа | + + + + + | 2009 - 2025 |
| с. Пялица Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Защита от затопления (при необходимости) Вертикальная планировка | + + + + | 2009 - 2025 |
| с. Чаваньга Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Защита от затопления (при необходимости) Вертикальная планировка Организация пляжа | + + + + + | 2009 – 2025 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: *) «+» - предусматриваются к строительству, **) объемы работ и сроки реализации уточняются на последующих стадиях проектирования |

3.7.5 Охрана окружающей среды

Таблица 3.7.5

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта. | Улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия проектируемых дорог. Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов. Техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ от двигателей. Частичный перевод ведомственного автотранспорта на газовое топливо. | 2009 - 2015 |
| Мероприятия по охране водных объектов |
| Мероприятий направленных на снижение уровня воздействия на водные объекты. | Организация набережной в центральной части пгт.Умба (восточная часть Малой Пирь – Губы). Организация ВОЗ, ПЗП водных объектов и соблюдение регламента их использования. | 2009 - 2015 |
| Комплекс мероприятий по организации и очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. | Для пгт.Умба проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоотведения жилого фонда с полным его канализованием; модернизация очистных сооружений канализации пгт.Умба; ликвидация выпусков № 2, 3, 4, 5 неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф; установка компактных очистных сооружений для района «Правый берег р. Умбы». Развитие системы водоотведения в с.Варзуга. Установка очистных сооружений модульного типа в с.Оленица, н.п.Вост.Мунозеро, с.Варзуга, с.Кузомень, с.Кашкаранцы, с.Чапома, с.Пялица, с.Чаваньга, с.Тетрино н.п.Маяк Никодимский н.п.Индель. | 2009 - 2015 |
| Организация очистки поверхностного стока. | Организация и очистка поверхностного стока в следующих населенных пунктах: пгт.Умба, с.Оленица, н.п.Вост.Мунозеро, с.Варзуга, с.Кузомень, с.Кашкаранцы, с.Чапома, с.Пялица, с.Чаваньга (см. раздел «Инженерная подготовка территории»). Организация системы отведения поверхностного стока в с.Тетрино н.п.Маяк Никодимский н.п.Индель (см. раздел «Инженерная подготовка территории»). | 2009 - 2015 |
| Отходы производства и потребления, охрана почв |
| Создание экологически безопасной системы обращения с отходами. | Разработать систему обращения с отходами на территории Терского района Разработка схемы санитарной очистки территории для пгт.Умба Вывоз ТБО поселений Терского района осуществлять на малогабаритные установки по сжиганию типа ЭКО Ф-2, расположенные в каждом поселении. Во всех населенных пунктах района необходима организация селективного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров и вывоз их на переработку. Хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах. Предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов. Во всех отдаленных населенных пунктах (кроме пгт.Умба) необходимо: оборудование крытых площадок для временного накопления вторсырья с целью его вывоза с территории (полимерные материалы, металл (в брикетах) стеклобой); необходимо отвести площадки для захоронения компостируемых отходов; наладить периодический вывоз, по мере накопления, собранных опасных отходов и отсортированных утильных фракций; сбор и сжигание неопасных отходов (дерево, бумага, ткань) в печах (там, где это возможно); для минимизации объемов и улучшения условий хранения вторсырья целесообразно при возможности приобрести установки для его прессования и упаковки; проведение разъяснительной работы среди населения с целью минимизации образования ТБО и успешного селективного сбора отходов. | 2009 - 2015 |
| Рекультивация и ликвидация свалок. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО. Ликвидация (рекультивация) несанкционированных свалок во всех населенных пунктах Терского района. | 2009 - 2015 |

3.7.6 Снижение риска возникновения и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера

Таблица 3.7.6

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Защита систем жизнеобеспечения населения | Осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения | 2015-2025 |
| Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ХОО | Переход на более безопасные и экологичные технологии химически опасного объекта «хлораторная водопроводных сооружений» (электролиз гипохлорита натрия, озонсорбция, обеззараживание воды ультрафиолетом мембранные технологии (ультрафильтрация) и т.д.). | 2015 |
| Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ВПОО | Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования. Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий. | 2015-2025 |
| Снижение возможных последствий чс природного характера | Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров. Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок. | 2015-2025 |
| Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций | Систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты. Периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий. | 2015-2025 |

3.7.7 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Таблица 3.7.7

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Повышение степени пожаробезопасности | Реконструкция (строительство) пожарного депо в пгт. Умба | 2015 |
|  | Организация двух выездов из пожарного депо пгт. Умба |  |
|  | Организация противопожарных водоёмов и пирсов для забора воды пожарной техникой. |  |
|  | Организация добровольных пожарных дружин в населённых пунктах МО «ГП Умба» (с. Оленица, н.п. Вост. Мунозеро, н.п. Индель) и МО «СП Варзуга» (с. Кузомень, с. Кашкаранцы, с. Чапома, с. Тетрино, с. Чаваньга, н.п. Маяк Никодимский, с. Пялица) и укомплектование их необходимой пожарной техникой. |  |
| Сснижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ВПОО | Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования. Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий | 2015-2025 |